## Slide 1: 计算机逻辑设计基础实验
董亚波
dongyb@zju.edu.cn
实验6、7段数码管显示译码器
设计与应用

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握七数码管显示原理
掌握七段码显示译码设计
进一步熟悉Xilinx ISE 环境及SWORD实验平台

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：原理图设计实现显示译码MyMC14495模块
任务2：用MyMC14495模块实现数码管显示

## Slide 6: 实验原理
由7+1个LED构成的数字显示器件
每个LED显示数字的一段，另一个为小数点

## Slide 7: 共阴（阳）控制
LED的正极(负极)连在一起，另一端作为点亮的控制
  共阳：正极连在一起，负极＝0，点亮
  共阴：负极连在一起，正极＝1，点亮

## Slide 8: Hex 7- segment decoder
Hex | D3D2D1D0 | BI/LE | a | b | c | d | e | f | g | p
0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | p
1 | 0 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | p
2 | 0 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | p
3 | 0 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | p
4 | 0 1 0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | p
5 | 0 1 0 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | p
6 | 0 1 1 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | p
7 | 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | p
8 | 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
9 | 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | P
A | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P
B | 1 0 1 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
C | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | P
D | 1 1 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | P
E | 1 1 1 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
F | 1 1 1 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | P
X | x x x x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MC14495
兼容MC14495
略掉：
Pin11=VCR
Pin4=h+i
其它
共阳：74LS46/47
共阴：74LS48/49
CMOS4511
common anode

## Slide 9: Hex to 7-segment decoder: Simplifying
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
a
b
c
d
e
f
g
a+3D210+D32D10+D3D21D0
b+D210+D3D20+D31D0
c+D3D20+D32D1
d+3D210+2D10+2D10
e+3D21+210
f+32D1+3D10+D3D21D0
g+3D2D10+D3D210

## Slide 10: Hex to 7-segment decoder Schematic
兼容MC14495
  省略VCR(Pin11)和h+i(Pin4)功能
a
b
c
d
e
f
g
enable

## Slide 11: 多位七段数码管显示原理
静态显示
  每个7段码对应一个显示译码电路
动态扫描显示：时分复用显示
  利用人眼视觉残留
  一个7段码译码电路分时为每个7段码提供译码
控制时序
  用定时计数信号控制公共极，分时输出对应七段码的显示信号： 动态扫描
4位七段码结构
  正极：公共端
  七段信号并联
(共阳)

## Slide 12: 分时控制示意
AN3
AN2
AN1
AN0
动态扫描
  低电平与输入显示对应
    共阳：低电平控制
  分时送a~g，p
  可用序列信号控制

## Slide 13: 实验内容与步骤
任务1：原理图设计实现显示译码MyMC14495模块
任务2：用MyMC14495模块实现数码管显示

## Slide 14: 设计实现MY_MC14495
新建工程，工程名称用MyMC14495。
新建源文件，文件名称用MyMC14495。
原理图方式进行设计。
  用ISE的EditChange Sheet Size菜单项来改变原理图绘图区的尺寸

## Slide 15: 设计实现MyMC14495
Check Design Rules，检查错误
View HDL Functional Model，查看并学习Verilog HDL代码

## Slide 16: 仿真
对MyMC14495模块进行仿真，参考激励代码如下：
integer i;
initial begin
D3 = 0;
D2 = 0;
D1 = 0;
D0 = 0;
LE = 0;
point = 0;
for (i=0; i<=15;i=i+1) begin
#50;
{D3,D2,D1,D0}=i;
point = i;
end
#50;
LE = 1;
end

## Slide 17: 波形图示例

## Slide 18: 生成逻辑符号图
  Create Schematic Symbol，系统生成MyMC14495模块的逻辑符号图文件，文件后缀.sym
符号图位于工程根目录
  自动生成的符号可修改: 可以用Tools菜单的Symbol Wizard，也可以打开.sym文件直接修改
  使用时必须复制.sym和.sch到对应工程目录

## Slide 19: 任务2：实现数码管显示
使用MyMC14495和开关，控制左上角4位数码管显示开关输入的数字
功能要求：
  SW[3:0]：输入4位二进制数，作为数码管需要显示的内容
  SW[7:4]：从左至右分别控制4位数码管的亮暗
  SW[14]：控制MyMC14495模块的LE端，控制所有数码管的亮暗
  SW[15]：控制所有数码管的小数点亮暗

## Slide 20: 任务2：实现数码管显示
新建工程DispNumber_sch
新建schematic文件DispNumber_sch
复制MyMC14495.sym和.sch到工程根目录
在symbols框里的第一个元件，就是MyMC14495

## Slide 21: 实现数码管显示
调用MyMC14495

## Slide 22: 下载验证
UCF引脚定义
  输入
    SW[7:4]=AN[3:0]
    SW[3:0]=D3D2D1D0
    SW[14]=LE
    SW[15]=point
  输出
    a~g，p

## Slide 23: UCF文件（部分）
NET "BTN[0]"LOC = AF13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;#SW[14]
NET "BTN[1]"LOC = AF10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;#SW[15]
NET "SEGMENT[0]"LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#a
NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#b
NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#c
NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#d
NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#e
NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#f
NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#g
NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#point
NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
SW[0]到SW[7]的 引脚约束参考前两个实验自行添加

## Slide 24: 生成逻辑符号图
  重新生成Symbol的方法：勾选Overwrite Existing Symbol选项
  然后在Create Schmatic Symbol右键菜单里点ReRun

## Slide 25: Out of date错误处理方法
  有时修改过原理图后会出现错误“Instance <instance-name> referencing symbol <symbol-name> is out of date”
  参考以下步骤解决：
1
2

## Slide 26: 选择部分线段
  选择Select the entire branch，可以选中整条线路
  选择Select the line segment，可以选中某一条线段

## Slide 27: 强制更改线路net
  选择Select the entire branch，选中整条线路
  右键菜单里选中Rename Selected Net，强制更改线路net

## Slide 28: 参看错误报告
  在Project菜单里打开Design Summary，在右上角的Errors和Warnings里面查看综合的错误和警告报告

## Slide 29
Thank You !