## Slide 1: 计算机逻辑设计基础实验
董亚波
dongyb@zju.edu.cn
实验8&9、加法器、加减法器
和ALU基本原理与设计

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握一位全加器的工作原理和逻辑功能
掌握串行进位加法器的工作原理和进位延迟
掌握减法器的实现原理
掌握加减法器的设计方法
掌握ALU基本原理及在CPU中的作用
掌握ALU的设计方法

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务1：原理图方式设计4位加减法器
任务2：实现4位ALU及应用设计

## Slide 6: 实验原理
1位全加器
  三个输入位：数据位 Ai 和 Bi，低位进位输入 Ci
  二个输出位：全加和 Si，进位输出 Ci+1
Ai | Bi | C i | Si | C i+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 7: 一位全加器
根据一位全加器的输入输出关系，得到电路图
module adder_1bit(
input wire a, b, ci,
output wire s, co);
and m0(c1,a,b);
and m1(c2,b,ci);
and m2(c3,a,ci);
xor m3(s1,a,b);
xor m4(s,s1,ci);
or m5(co,c1,c2,c3);
endmodule

## Slide 8: 多位串行进位加法器
多位串行进位加法器
  由一位全加器将进位串接构成
  低位进位C0为0，Ci为高位进位输出

## Slide 9: 4位全加器

## Slide 10: 1位加减法器
用负数补码加法实现，减数当作负数求补码
共用加法器
用“异或”门控制求反，低位进位C0为1

## Slide 11: 多位串行进位全减器
用负数补码加法实现，减数当作负数求补码
共用加法器
用“异或”门控制求反，低位进位C0为1

## Slide 12: 4位加减法器

## Slide 13: 4位ALU功能定义
两个4位操作数A(3:0)，B(3:0)
S(1:0)是ALU的功能选择引脚，分别选择选择加、减、与、或操作
  S(1:0) = 00：C = A + B
  S(1:0) = 01：C = A - B
  S(1:0) = 10：C = A & B
  S(1:0) = 11：C = A | B
ALU计算得到进位Co和结果C(3:0)
myAnd2b4、myOr2b4分别是4位2输入与门和4位2输入或门

## Slide 14: 4位ALU原理图

## Slide 15: 4位ALU仿真

## Slide 16: 设计按键数据输入模块
使用行为描述设计
  在实验7基础上，更新CreateNumber模块
*本实验只用到num[3:0]和num[7:4]作为操作数A和B，所以实际上只需要用到2个按键和2个开关
4位按键输入改变本位数值
4位开关控制加/减操作
采用AddSub4b模块实现4位二进制数的自增/自减

## Slide 17: 按键去抖动原理
抖动原因：按键按下或放开时，存在机械震动
抖动时间一般在10~20ms
按键去抖动方法：延时一段时间后再监测一次，以避开机械抖动

## Slide 18: 防抖动模块 + 分频器
module pbdebounce(
input wire clk_1ms,
input wire button,
output reg pbreg
);
reg [7:0] pbshift;
always@(posedge clk_1ms) begin
pbshift=pbshift<<1;
pbshift[0]=button;
if (pbshift==8'b0)
pbreg=0;
if (pbshift==8'hFF)
pbreg=1;
end
endmodule
100MHz*1ms=1*105
217 =1.3*105
实例化pbdebounce模块时用clkdiv[17]接到clk_1ms引脚上

## Slide 19: 实验内容与步骤
任务1：原理图方式设计4位加减法器
任务2：实现4位ALU及应用设计

## Slide 20: 4位加减法器设计（1）
新建工程
  工程名称用MyAdder。
  Top Level Source Type用Schametic
新建源文件
  类型是Schematic
  文件名称用AddSub1b。
原理图方式进行设计
进行波形仿真，创建symbol

## Slide 21: 4位加减法器设计（2）
新建源文件
  类型是Schematic
  文件名称用AddSub4b
  右键设为“Set as Top Module”
原理图方式进行设计，调用前面设计的AddSub1b
进行波形仿真，激励输入至少4组
创建AddSub4b的symbol

## Slide 22: 4位ALU输入输出定义
两个4位操作数A，B，用按钮BTNX4Y0 、 BTNX4Y1分别加或减A、B，具体是加还是减操作由SW(1:0)控制
SW(15:14)是4位ALU的功能选择引脚，分别选择选择加、减、与、或操作
  SW(15:14) = 00：C = A + B
  SW(15:14) = 01：C = A - B
  SW(15:14) = 10：C = A & B
  SW(15:14) = 11：C = A | B
ALU计算得到进位Co和结果C
4位数码管，分别表示A、B、进位Co和结果C。显示顺序要严格对应。

## Slide 23: 4位ALU实验工程建立
新建工程
  工程名称用MyALU。
  Top Level Source Type用HDL
新建源文件
  类型是Verilog，文件名Top。
  右键设为“Set as Top Module”

## Slide 24: ALU电路设计
新建源文件
  类型是Schematic
  文件名称用myALU
按PPT第13页实验原理所示，用原理图方式设计4位ALU
进行波形仿真
  激励输入至少4组
  覆盖4种操作

## Slide 25: 顶层模块Top设计 (1)
在Top.V中用行为描述进行设计
  实例化pbdebounce模块对2个按键进行去抖
  实例化AddSub4b模块实现4位加减法
  实例化clkdiv模块，提供1ms时钟
  用num[3:0]表示A，用num[7:4]表示B
  实例化CreateNumber模块，用2个按键对num[7:4]、num[3:0]自增或自减
  实例化DispNum模块，显示A、B、C0、C

## Slide 26: 顶层模块Top设计（2）
module top(
input wire clk,
input wire [1:0]BTN,
input wire [1:0]SW1,
input wire [1:0]SW2,
output wire [3:0]AN,
output wire [7:0]SEGMENT,
output wire BTNX4
);
wire [15:0] num;
wire [1:0] btn_out;
wire [3:0] C;
wire Co;
wire [31:0] clk_div;
wire [15:0] disp_hexs;

## Slide 27: 顶层模块Top设计（3）
assign disp_hexs[15:12] = num[3:0]; //A
assign disp_hexs[11:8] = num[7:4]; //B
assign disp_hexs[7:4] = {3'b000, Co};
assign disp_hexs[3:0] = C[3:0];
pbdebounce m0(clk_div[17], BTN [0], btn_out[0]);
pbdebounce m1(clk_div[17], BTN[1], btn_out[1]);
clkdiv m2(.clk(clk),.rst(1'b0),.clkdiv(clk_div));
CreateNumber m3(…); //…部分请自行补充完整
myALU m5(…); //…部分请自行补充完整
DispNum m6(.clk(clk), .HEXS(disp_hexs), .LES(4'b0), .points(4'b0), .RST(1'b0), .AN(AN), .Segment(SEGMENT));
assign BTNX4 = 1'b0; //Enable button inputs
endmodule
大括号内的信号组成总线

## Slide 28: 物理验证
UCF引脚定义
  输入
    时钟：clk
    按键控制输入：BTN[1]控制A，BTN[0]控制B，关联到BTNX4Y[0:1]
    按键加/减方向控制：SW1[1]控制A，SW1[0]控制B，关联到DSW[1:0]
    ALU运算控制：SW2[1:0],00-加，01-减，10-与，11-或，关联到DSW[15:14]
  输出
    数码管[0]：A - num[3:0]
    数码管[1]：B - num[7:4]
    数码管[2]: Co - Co
    数码管[3]: C – C
    BTNX4：按键使能输出

## Slide 29
Thank You !